| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ηράκλειο, 6/7/2011 |
| Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax: 2810-283754 E-mail: info@historical-museum.gr url: www.ekim.gr |  | Αρ. Πρωτ. 283-Α184/2011 |

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

προσφορά του υποέργου 3 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

και ανάπτυξη  εφαρμογών για το ΙΜΚ» του έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία | Ημέρα | Ώρα |  | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ |
| 22/8/2011 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.00 πμ |  |  |

Απόφαση Ένταξης: 1188/18.04.2011, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 333540

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 310.000,00 € Ευρώ

(252.032,52 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%)

Κωδικός CPV: 72262000-9, 32322000-6. Χρονική διάρκεια του Υποέργου: 8 μήνες

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει του Π.Δ. 60/2007 και του Π.Δ. 118/2007.

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στις Ελληνικές Εφημερίδες |
| --- | --- | --- |
| 6/7/2011 | 7/7/2011 | 8/7/2011 |

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ)

Στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις του συστήματος ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξης εφαρμογών που θα πρέπει να προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Οι πίνακες αυτοί δεν αναιρούν τα όσα ζητούνται από την αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του Υποέργου όπως αυτή δίνεται παραπάνω. Σε περίπτωση αντίφασης η οποία δεν αφορά σε προφανές σφάλμα εκ παραδρομής, θα θεωρείται ισχύουσα η αυστηρότερη προδιαγραφή, εκτός αν οι διευκρινήσεις που παρέχονται από το Φορέα Λειτουργίας δηλώνουν διαφορετικά. Για όσες προδιαγραφές έχει εκ παραδρομής γίνει αναφορά σε προϊόν συγκεκριμένου κατασκευαστή, αρκετό να προσφερθεί ισοδύναμη λειτουργικότητα.

Στους παρακάτω πίνακες δίνεται ενιαία αρίθμηση των απαιτήσεων και ο Προσφέρων θα πρέπει να απαντήσει μόνο σε όσα αριθμούνται.

Η προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:

- Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραπομπή.

- Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά και μπορεί να παραπέμπει ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειμένου.

- Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι υποχρεωτική για το σύστημα. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, με ποσοτική ένδειξη (σύγκριση με κάποια ποσότητα).

- Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόμενο.

- Παραπομπές – Σχόλια: επίσης συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα και, σε περίπτωση που η δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά με την Απαίτηση μπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, μπορεί να παραπέμπει σε άλλο σημείο της Προσφοράς του, τεχνικό εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιμο σημείο, πλην όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντομα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριμένη στήλη.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΑ 3.1: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για το ΙΜΚ

- Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης και Αίθουσας Σεμιναρίων:

| 1. PC Σταθμός Εργασίας 1 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Αριθμός μονάδων | 6 |  |  |
| 1.2 | Μοντέλο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.3 | C.P.U |  |  |  |
| 1.4 | Επεξεργαστής τεχνολογίας τύπου INTEL 2nd Generation Intel Core i5 ή άλλος ισοδύναμων επιδόσεων | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.5 | Συχνότητα επεξεργαστή (GHz) | >=2.8 GHz |  |  |
| 1.6 | Cache επεξεργαστή | >=6 MB |  |  |
| 1.7 | Πλήθος CPUs |  |  |  |
| 1.8 | Μέγεθος Μνήμης (MB) | >=4 GB |  |  |
| 1.9 | Τύπος Μνήμης | DDR3 |  |  |
| 1.10 | Συχνότητα Μνήμης | >=1333 MHz |  |  |
| 1.11 | Κατασκευαστής Motherboard | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.12 | Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |  |  |
| 1.13 | Μέγεθος Σκληρού Δίσκου | >=1 TB |  |  |
| 1.14 | Τύπος Σκληρού Δίσκου | SATA 2 |  |  |
| 1.15 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου | >=7200 Rpm |  |  |
| 1.16 | Κάρτα Γραφικών | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.17 | Chipset Κάρτας Γραφικών | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.18 | Μνήμη Κάρτας Γραφικών | >= 512MB |  |  |
| 1.19 | Οπτικό Μέσο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.20 | Μέγεθος Tower | Midi |  |  |
| 1.21 | Λειτουργικό Σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.22 | Γλώσσα Λειτουργικού Συστήματος | ΕΛΛΗΝΙΚΑ |  |  |
| 1.23 | Τύπος Κάρτας Ήχου | OnBoard |  |  |
| 1.24 | Πληκτρολόγιο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.25 | Ποντίκι | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.26 | Αριθμός Θυρών USB | >=6 |  |  |
| 1.27 | Extra Ports |  |  |  |
| 1.28 | Οθόνη | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.29 | Μέγεθος Οθόνης | >=21.5'' |  |  |
| 1.30 | Ανάλυση Οθόνης | >=1920 x 1080 |  |  |
| 1.31 | Λειτουργικό σύστημα τύπου Windows 7 Home Premium ή άλλο αντίστοιχο με την απαραίτητη τεκμηρίωση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.32 | Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνεται προεγκατεστη-μένο από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.33 | Άδεια χρήσης του Λειτουργικού Συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.34 | Λογισμικό προστασίας από ιούς | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.35 | Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.36 | Καλώδια σύνδεσης - τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.37 | Οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.38 | UPS σταθεροποιητής τάσης | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 1.39 | UPS αριθμός μονάδων | 3 |  |  |

| 2. PC Σταθμός Εργασίας 2 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 2.2 | Μοντέλο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.3 | C.P.U |  |  |  |
| 2.4 | Επεξεργαστής τύπου τεχνολογίας INTEL 2nd Generation Intel Pentium E5400 ή άλλος ισοδύναμων επιδόσεων | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.5 | Συχνότητα επεξεργαστή (GHz) | >=2.7 GHz |  |  |
| 2.6 | Cache επεξεργαστή | >=2MB |  |  |
| 2.7 | Πλήθος CPUs |  |  |  |
| 2.8 | Μέγεθος Μνήμης (MB) | >=2 GB |  |  |
| 2.9 | Τύπος Μνήμης | DDR3 |  |  |
| 2.10 | Συχνότητα Μνήμης | >=1333 MHz |  |  |
| 2.11 | Κατασκευαστής Motherboard | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.12 | Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |  |  |
| 2.13 | Μέγεθος Σκληρού Δίσκου | >=500 GB |  |  |
| 2.14 | Τύπος Σκληρού Δίσκου | SATA 2 |  |  |
| 2.15 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου | >=7200 Rpm |  |  |
| 2.16 | Κάρτα Γραφικών | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.17 | Chipset Κάρτας Γραφικών | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.18 | Μνήμη Κάρτας Γραφικών | >=64 MB |  |  |
| 2.19 | Οπτικό Μέσο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.20 | Μέγεθος Tower | Midi |  |  |
| 2.21 | Λειτουργικό Σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.22 | Γλώσσα Λειτουργικού Συστήματος | ΕΛΛΗΝΙΚΑ |  |  |
| 2.23 | Τύπος Κάρτας Ήχου | OnBoard |  |  |
| 2.24 | Πληκτρολόγιο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.25 | Ποντίκι | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.26 | Αριθμός Θυρών USB | >=6 |  |  |
| 2.27 | Extra Ports |  |  |  |
| 2.28 | Οθόνη | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.29 | Μέγεθος Οθόνης | >=21.5'' |  |  |
| 2.30 | Ανάλυση Οθόνης | >=1920*1080 |  |  |
| 2.31 | Λειτουργικό σύστημα τύπου Windows 7 Home Premium ή ανώτερο αντίστοιχο με την απαραίτητη τεκμηρίωση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.32 | Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνεται προεγκατεστη-μένο από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.33 | Άδεια χρήσης του Λειτουργικού Συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.34 | Λογισμικό προστασίας από ιούς | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.35 | Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.36 | Καλώδια σύνδεσης - τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.37 | Οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.38 | UPS σταθεροποιητής τάσης | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 2.39 | UPS αριθμός μονάδων | 3 |  |  |

| 3. PC Σταθμός Εργασίας 3 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 3.2 | Μοντέλο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.3 | C.P.U |  |  |  |
| 3.4 | Επεξεργαστής τύπου τεχνολογίας INTEL 2nd Generation Intel Core i5 ή άλλος ισοδύναμων επιδόσεων | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.5 | Συχνότητα επεξεργαστή (GHz) | >=3.2 GHz |  |  |
| 3.6 | Cache επεξεργαστή | >=6MB |  |  |
| 3.7 | Πλήθος CPUs |  |  |  |
| 3.8 | Μέγεθος Μνήμης (MB) | >=4 GB |  |  |
| 3.9 | Τύπος Μνήμης | DDR3 |  |  |
| 3.10 | Συχνότητα Μνήμης | >=1333 MHz |  |  |
| 3.11 | Κατασκευαστής Motherboard | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.12 | Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |  |  |
| 3.13 | Μέγεθος Σκληρού Δίσκου | >= 1 TB |  |  |
| 3.14 | Τύπος Σκληρού Δίσκου | SATA 2 |  |  |
| 3.15 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου | >=7200 Rpm |  |  |
| 3.16 | Κάρτα Γραφικών | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.17 | Chipset Κάρτας Γραφικών | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.18 | Μνήμη Κάρτας Γραφικών | >=512MB |  |  |
| 3.19 | Οπτικό Μέσο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.20 | Μέγεθος Tower | Midi |  |  |
| 3.21 | Λειτουργικό Σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.22 | Γλώσσα Λειτουργικού Συστήματος | ΕΛΛΗΝΙΚΑ |  |  |
| 3.23 | Τύπος Κάρτας Ήχου | OnBoard |  |  |
| 3.24 | Πληκτρολόγιο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.25 | Ποντίκι | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.26 | Αριθμός Θυρών USB | >=6 |  |  |
| 3.27 | Extra Ports |  |  |  |
| 3.28 | Οθόνη | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.29 | Μέγεθος Οθόνης | >=22'' |  |  |
| 3.30 | Ανάλυση Οθόνης | >=1680*1050 |  |  |
| 3.31 | Λειτουργικό σύστημα τύπου Windows 7 Home Premium ή ανώτερο αντίστοιχο με την απαραίτητη τεκμηρίωση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.32 | Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνεται προεγκατεστη-μένο από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.33 | Άδεια χρήσης του Λειτουργικού Συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.34 | Λογισμικό προστασίας από ιούς | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.35 | Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.36 | Καλώδια σύνδεσης - τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.37 | Οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.38 | UPS σταθεροποιητής τάσης | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 3.39 | UPS αριθμός μονάδων | 3 |  |  |

| 4. Φορητός υπολογιστής |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1 | Αριθμός μονάδων | 4 |  |  |
| 4.2 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 4.3 | Τύπος | Notebook |  |  |
| 4.4 | Μέγεθος Οθόνης | 15.5'' |  |  |
| 4.5 | Blu-ray | Όχι |  |  |
| 4.6 | Ανάλυση Οθόνης | 1366 x 768 |  |  |
| 4.7 | Τύπος Επεξεργαστή | Intel Pentium ή ισοδύναμο |  |  |
| 4.8 | Μοντέλο Επεξεργαστή | P6100 |  |  |
| 4.9 | Συχνότητα Επεξεργαστή | 2.00 Ghz |  |  |
| 4.10 | Cache Επεξεργαστή |  |  |  |
| 4.11 | Μέγεθος Μνήμης | 4096 MB |  |  |
| 4.12 | Μέγιστη Επέκταση Μνήμης |  |  |  |
| 4.13 | Τύπος Μνήμης | DDR3 |  |  |
| 4.14 | Συχνότητα Μνήμης | 1066 Mhz |  |  |
| 4.15 | Τύπος Σκληρών Δίσκων | SATA |  |  |
| 4.16 | Συνολική Χωρητικότητα | 320 GB |  |  |
| 4.17 | Ταχύτητα Σκληρών Δίσκων | 5400 Rpm |  |  |
| 4.18 | Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | ATI |  |  |
| 4.19 | Chipset Κάρτας Γραφικών | MOBILITY RADEON HD 5470 ή ισοδύναμο |  |  |
| 4.20 | Μνήμη Κάρτας Γραφικών | >=512MB |  |  |
| 4.21 | Οπτικό Μέσο | DVD+/-RW SuperMulti Double Layer |  |  |
| 4.22 | Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 Home Premium (64bit) ή ισοδύναμο |  |  |
| 4.23 | Γλώσσα Λειτουργικού | Multilanguage |  |  |
| 4.24 | Ηχεία | Stereo Speakers |  |  |
| 4.25 | Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion |  |  |
| 4.26 | Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |  |
| 4.27 | Ασύρματη Δικτύωση | Ναί |  |  |
| 4.28 | Τύπος Ασύρματης Δικτύωσης | 802.11b/g/n |  |  |
| 4.29 | Bluetooth | Ναί |  |  |
| 4.30 | Card Reader | Memory Stick Slot |  |  |
| 4.31 | Webcam | Ναί |  |  |
| 4.32 | Ανάλυση Webcam | >=640x480 |  |  |
| 4.33 | Αριθμός Εισόδων: USB 2.0 | >=3 |  |  |
| 4.34 | Express Card | Express Card 34mm |  |  |
| 4.35 | Έξοδος : HDMI | Ναί |  |  |
| 4.36 | Εξοδος : VGA | Ναί |  |  |

| 5. Εξωτερικός σκληρός δίσκος |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 5.2 | Τύπος δίσκου | Εξωτερικός |  |  |
| 5.3 | Κατασκευαστής | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 5.4 | Μέγεθος | 2.5'' |  |  |
| 5.5 | Χωρητικότητα | 1 TB |  |  |
| 5.6 | Σύνδεση USB | USB2 |  |  |
| 5.7 | Χρώμα | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 5.8 | Μεικτό βάρος | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 5.9 | Καθαρό βάρος | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 5.10 | Μονάδα μέτρησης | KG |  |  |

| 6. Networking Storage |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 6.2 | Αυτόματο backup | Ναι |  |  |
| 6.3 | Encryption | Ναι |  |  |
| 6.4 | Compression | Ναι |  |  |
| 6.5 | XV | Ναι |  |  |
| 6.6 | Ενσωματωμένο Σκληρό δίσκο | Ναι |  |  |
| 6.7 | Χωρητικότητα | >= 4ΤΒ |  |  |

| 7. Εκτυπωτής Laser |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| 7.2 | Κατασκευαστής | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 7.3 | Λειτουργίες | Εκτυπωτής |  |  |
| 7.4 | Τεχνολογία Εκτύπωσης | Laser |  |  |
| 7.5 | Είδος Εκτύπωσης | Έγχρωμη Εκτύπωση |  |  |
| 7.6 | Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | >= 600x600x4 |  |  |
| 7.7 | Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης | >= 600x600x4 |  |  |
| 7.8 | Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 15 Σελ/Λεπτό |  |  |
| 7.9 | Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης (A4) | 12 Σελ/Λεπτό |  |  |
| 7.10 | Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | Α6 |  |  |
| 7.11 | Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | A4 |  |  |
| 7.12 | Τροφοδοσία Χαρτιού Tray | >= 100 φύλλα |  |  |
| 7.13 | Μέγιστη Μηνιαία χρήση | >= 30000 |  |  |
| 7.14 | Μνήμη Εκτυπωτή | 128ΜΒ |  |  |
| 7.15 | Ταχύτητα επεξεργαστή | >=300ΜHz |  |  |
| 7.16 | Σύνδεση USB | Ναί |  |  |
| 7.17 | Σύνδεση Ethernet | Ναί |  |  |

| 8. Εκτυπωτής Inkjet |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 8.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| 8.2 | Κατασκευαστής | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 8.3 | Λειτουργίες | Εκτυπωτής |  |  |
| 8.4 | Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |  |  |
| 8.5 | Δοχεία μελανιών | 2 |  |  |
| 8.6 | Είδος Εκτύπωσης | Έγχρωμη Εκτύπωση |  |  |
| 8.7 | Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 1200 X 1200 Dpi |  |  |
| 8.8 | Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης | 4800 X 1200 Dpi |  |  |
| 8.9 | Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 22 Σελ/Λεπτό |  |  |
| 8.10 | Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης (A4) | 18 Σελ/Λεπτό |  |  |
| 8.11 | Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | Α6 |  |  |
| 8.12 | Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | A4 |  |  |
| 8.13 | Τροφοδοσία Χαρτιού Tray | 50 Σελίδες |  |  |
| 8.14 | Μέγιστη Μηνιαία χρήση | 500 Σελ/Μήνα |  |  |
| 8.15 | Μνήμη Εκτυπωτή | 32 MB |  |  |
| 8.16 | Σύνδεση USB | Ναί |  |  |
| 8.17 | Σύνδεση PictBridge | Ναι |  |  |
| 8.18 | Διαστάσεις | Small factor Max. 40x20x12 εκ. |  |  |

| 9. Εκτυπωτής dot matrix A3 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 9.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| 9.2 | Κατασκευαστής | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 9.3 | Λειτουργίες | Εκτυπωτής |  |  |
| 9.4 | Τεχνολογία Εκτύπωσης | Impact dot matrix |  |  |
| 9.5 | Ταινία μελανιού | >= 7.5 εκατομμύρια χαρακτήρες |  |  |
| 9.6 | Κατεύθυνση Εκτύπωσης | Bi-direction |  |  |
| 9.7 | Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης (12cpi/10cpi) | Max. >= 600cps / 500cps |  |  |
| 9.8 | Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | A3 |  |  |
| 9.9 | Τροφοδοσία Χαρτιού Tray | Μπροστά / Πίσω |  |  |
| 9.10 | Μέγιστη χρήση κεφαλής | 400 εκατομμύρια χτυπήματα |  |  |
| 9.11 | Μνήμη Εκτυπωτή (input buffer) | 128ΚΒ |  |  |
| 9.12 | Σύνδεση USB | Ναι |  |  |
| 9.13 | Σύνδεση παράλληλη | Ναι |  |  |
| 9.14 | Επίπεδο θορύβου | <= 55 DB |  |  |

| 10. Σαρωτής A4 1 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 10.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 10.2 | Τύπος σαρωτή | Σαρωτής εγγράφων με τροφοδότη φύλλων (ADF) (μεμονωμένων φύλλων) |  |  |
| 10.3 | Τεχνολογία σάρωσης | CCD |  |  |
| 10.4 | Οπτική Ανάλυση | Έως 600 |  |  |
| 10.5 | Ενισχυμένη Ανάλυση | Έως 600 |  |  |
| 10.6 | Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |  |  |
| 10.7 | Επίπεδα κλίμακας έγχρωμο | 48bit |  |  |
| 10.8 | Μέγιστο μέγεθος σάρωσης | 600x600 |  |  |
| 10.9 | Ταχύτητα σάρωσης Έγχρωμη | >= 30 σελίδες / λεπτό |  |  |
| 10.10 | Ταχύτητα σάρωσης Ασπρόμαυρη | >= 30 σελίδες / λεπτό |  |  |
| 10.11 | Συνδεσιμότητα | USB |  |  |
| 10.12 | Παρεχόμενο λογισμικό | Ναι |  |  |
| 10.13 | Βάρος | <= 6kg |  |  |
| 10.14 | Χωρητικότητα ADF | 50 φύλλα |  |  |

| 11. Σαρωτής Α4 2 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 11.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 11.2 | Τύπος σαρωτή | Επιτραπέζιος σαρωτής έγχρωμων εικόνων |  |  |
| 11.3 | Οπτική Ανάλυση | Έως 4900 |  |  |
| 11.4 | Ενισχυμένη Ανάλυση | Έως 9600 |  |  |
| 11.5 | Επίπεδα κλίμακας γκρι | 65536 |  |  |
| 11.6 | Επίπεδα κλίμακας έγχρωμο | Έως 48bit |  |  |
| 11.7 | Μέγιστο μέγεθος σάρωσης | Έως 12800 |  |  |
| 11.8 | Ταχύτητα σάρωσης Έγχρωμη | Max 100 δευτερόλεπτα (Έγχρωμο Α4 1200dpi) |  |  |
| 11.9 | Ταχύτητα σάρωσης Ασπρόμαυρη | Max 60 δευτερόλεπτα (Ασπρόμαυρο Α4 1200dpi) |  |  |
| 11.10 | Συνδεσιμότητα | USB |  |  |
| 11.11 | Παρεχόμενο λογισμικό | Ναι |  |  |
| 11.12 | Βάρος | <= 3kg |  |  |

| 12. Σαρωτής Χειρός |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 12.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 12.2 | Τύπος σαρωτή | Χειρός |  |  |
| 12.3 | Ανάλυση | Έως 600x600dpi |  |  |
| 12.4 | Μέγεθος σελίδας | Α4 |  |  |
| 12.5 | Ταχύτητα | Έως 15 δευτερόλεπτα |  |  |
| 12.6 | USB | Ναι |  |  |
| 12.7 | Flash memory Card (πχ. MicroSD) | Ναι |  |  |

| 13. Φωτοτυπικό |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 13.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 13.2 | Κατασκευαστής | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 13.3 | Μέγεθος εγγράφου | A3, Α4 |  |  |
| 13.4 | Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |  |  |
| 13.5 | Τύπος | Console System |  |  |
| 13.6 | Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης | 1800x600 dpi |  |  |
| 13.7 | Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη (A3 / A4) | >= 18 σελίδες / λεπτό |  |  |
| 13.8 | Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη (A3 / A4) | > = 10 σελίδες / λεπτό |  |  |
| 13.9 | Ανάλυση σάρωσης | Max. 600dpi |  |  |
| 13.10 | Ταχύτητα αντιγραφής | <= 12 δευτερόλεπτα (Α4) |  |  |
| 13.11 | Σύνδεση | USB, Ethernet |  |  |
| 13.12 | Μνήμη | >= 1MB |  |  |
| 13.13 | Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |  |  |
| 13.14 | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Ναι |  |  |
| 13.15 | Διπλής όψης αυτόματος τροφοδότης (DADF) | Όχι |  |  |
| 13.16 | Τροφοδοσία χαρτιού | >= 500 φύλλα |  |  |

| 14. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 14.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 14.2 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.3 | Τύπος προϊόντος | Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (DSLR) |  |  |
| 14.4 | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | Να αναφερθούν |  |  |
| 14.5 | Βάρος | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.6 | Χρώμα | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.7 | Υποστηριζόμενη μνήμη flash | Ναι |  |  |
| 14.8 | Ανάλυση αισθητήρα | >= 10.5mp |  |  |
| 14.9 | Τρίποδο | Ναι |  |  |
| 14.10 | Φακός | Ναι |  |  |
| 14.11 | Φλας | Ενσωματωμένο |  |  |
| 14.12 | Συνδεσιμότητα | USB, Pictbridge |  |  |
| 14.13 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες | Ναι |  |  |

| 15. Βιντεοκάμερα |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 15.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 15.2 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 15.3 | Τύπος προϊόντος | Βιντεοκάμερα |  |  |
| 15.4 | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | Να αναφερθούν |  |  |
| 15.5 | Βάρος | Να αναφερθεί |  |  |
| 15.6 | Τρίποδο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 15.7 | Τηλεχειριστήριο | Ναι να αναφερθεί |  |  |
| 15.8 | Αισθητήρας | >= 1.30mp video >= 1mp photo |  |  |
| 15.9 | Ανάλυση | HD 1920x1080 |  |  |
| 15.10 | Εσωτερική μνήμη | Ναι |  |  |
| 15.11 | Οθόνη LCD | Ναι |  |  |
| 15.12 | Οπτικό Zoom | >= 20x |  |  |
| 15.13 | Ψηφιακό Zoom | >= 150x |  |  |
| 15.14 | Έξοδος Audio | Ναι |  |  |
| 15.15 | Έξοδοι Video | S-video Video Component HDMI |  |  |

| 16. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 16.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 16.2 | Γλώσσα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| 16.3 | Συμβατότητα OS: Windows | ΝΑΙ |  |  |
| 16.4 | Κειμενογράφος | ΝΑΙ |  |  |
| 16.5 | Φύλλα εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 16.6 | Παρουσιάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 16.7 | Εφαρμογή βάσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 16.8 | Εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | ΝΑΙ |  |  |

| 17. Λογισμικό διαχείρισης πολυμέσων |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 17.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 17.2 | Επεξεργασία εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| 17.3 | Επεξεργασία διανυσματικού σχεδιασμού | ΝΑΙ |  |  |
| 17.4 | Επεξεργασία layout σελίδας (Εκτύπωση, online, φορητές συσκευες κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
| 17.5 | Επεξεργασία περιεχομένου για όλους τους επιτραπέζιους υπολογιστές, τους browsers και τις φορητές συσκευές (Flash) | ΝΑΙ |  |  |
| 17.6 | Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για HTML/HTMLX, Ajax και FLV (Web development) | ΝΑΙ |  |  |
| 17.7 | Επεξεργασία κινούμενων γραφικών και οπτικών εφέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 17.8 | Επεξεργασία video | ΝΑΙ |  |  |
| 17.9 | Επεξεργασία ήχου | ΝΑΙ |  |  |

- Εξοπλισμός εκθεσιακών χώρων:

| 18. Φορητός υπολογιστής για την προβολή των σελίδων σπάνιου βιβλίου χαρτογραφίας |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 18.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 18.2 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 18.3 | Τύπος | Notebook |  |  |
| 18.4 | Μέγεθος Οθόνης | 17.3'' |  |  |
| 18.5 | Blu-ray | Όχι |  |  |
| 18.6 | Ανάλυση Οθόνης | >= 1600x900 |  |  |
| 18.7 | Anti-glare | ΝΑΙ (Οθόνη ή φίλτρο) |  |  |
| 18.8 | Τύπος Επεξεργαστή | >= Intel Core i3 ή ισοδύναμο |  |  |
| 18.9 | Μοντέλο Επεξεργαστή | Να αναφερθεί |  |  |
| 18.10 | Συχνότητα Επεξεργαστή | >= 2.4GHz |  |  |
| 18.11 | Cache Επεξεργαστή | >= 3MB |  |  |
| 18.12 | Μέγεθος Μνήμης | >= 4GB |  |  |
| 18.13 | Μέγιστη Επέκταση Μνήμης | >= 8GB |  |  |
| 18.14 | Τύπος Μνήμης | DDR3 |  |  |
| 18.15 | Συνολική Χωρητικότητα | >= 500GB |  |  |
| 18.16 | Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Να αναφερθεί |  |  |
| 18.17 | Chipset Κάρτας Γραφικών | Να αναφερθεί |  |  |
| 18.18 | Μνήμη Κάρτας Γραφικών | >= 512ΜΒ |  |  |
| 18.19 | Οπτικό Μέσο | DVD |  |  |
| 18.20 | Λειτουργικό Σύστημα | Ναι |  |  |
| 18.21 | Γλώσσα Λειτουργικoύ | Να αναφερθεί |  |  |
| 18.22 | Ηχεία | Ναι |  |  |
| 18.23 | Τύπος Μπαταρίας | Να αναφερθεί |  |  |
| 18.24 | Ethernet | Ναι |  |  |
| 18.25 | Ασύρματη Δικτύωση | Ναι |  |  |
| 18.26 | Bluetooth | Ναι |  |  |
| 18.27 | Card Reader | Ναι |  |  |
| 18.28 | Αριθμός Εισόδων: USB 2.0 | >= 2 |  |  |
| 18.29 | Έξοδος : HDMI | Ναι |  |  |
| 18.30 | Εξοδος : VGA | Ναι |  |  |

| 19. Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 19.1 | Αριθμός μονάδων | 8 |  |  |
| 19.2 | Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 19.3 | Μεγάλη αυτονομία (μπαταρία) | ΝΑΙ |  |  |
| 19.4 | Δυνατότητα αναπαραγωγής πολυμέσων (video, φωτογραφίες, ήχος) | ΝΑΙ |  |  |
| 19.5 | Ενσωματωμένη οδηγό χωρητικότητας (Flash Drive) | ΝΑΙ |  |  |
| 19.6 | Οθόνη μεγαλύτερη των 9 ιντσών (διαγώνια) – multi touch | ΝΑΙ |  |  |
| 19.7 | Σύνδεση Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 19.8 | 3.5-mm σύνδεση ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 19.9 | Ενσωματωμένο ηχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 19.10 | Μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |

| 20. Αντικλεπτικές φορητές θήκες για υπολογιστές χειρός |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 20.1 | Αριθμός μονάδων | 4 |  |  |
| 20.2 | Αντικλεπτικός μηχανισμός (πχ κλειδαριά) | ΝΑΙ |  |  |
| 20.3 | Καλώδιο ασφάλειας (ενωμένο με τη θήκη και ένα σταθερό σημείο – πχ τραπέζι) | ΝΑΙ |  |  |
| 20.4 | Οι διαστάσεις πρέπει να υποστηρίζουν τους υπολογιστές χειρός με οθόνη αφής παραπάνω | ΝΑΙ |  |  |
| 20.5 | Βάρος < 1kg | ΝΑΙ |  |  |

| 21. Σταθμός με οθόνη αφής |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 21.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 21.2 | Μέγεθος οθόνης | > 32'' |  |  |
| 21.3 | Τύπος | Open Frame (χωρίς πλαίσιο) |  |  |
| 21.4 | Τεχνολογία Αφής | Να αναφερθεί |  |  |
| 21.5 | Αναλογία διαστάσεων | 16:9 |  |  |
| 21.6 | Ανάλυση | >= 1366x768 |  |  |
| 21.7 | Φωτεινότητα | >= 3000:1 |  |  |
| 21.8 | Διαστάσεις | Να αναφερθούν |  |  |
| 21.9 | Βάρος | Να αναφερθεί |  |  |
| 21.10 | Χρώμα | Να αναφερθεί |  |  |
| 21.11 | Δυνατότητα VESA Mount (100mm) | Ναι |  |  |
| 21.12 | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C to 40°C (Σε λειτουργία) -20°C to 60°C (Σε αναμονή) |  |  |
| 21.13 | Υγρασία | 20%-80% (Σε λειτουργία) 10%-90% (Σε αναμονή) |  |  |
| 21.14 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |

| 22. Οθόνες βαρέως τύπου για εντοιχισμό |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 22.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 22.2 | Μέγεθος οθόνης | 17’’ |  |  |
| 22.3 | Τύπος | Open Frame (χωρίς πλαίσιο) |  |  |
| 22.4 | Αναλογία διαστάσεων | 4:3 |  |  |
| 22.5 | Ανάλυση | >= 1280x1024 |  |  |
| 22.6 | Φωτεινότητα | >= 1000:1 |  |  |
| 22.7 | Διαστάσεις | Να αναφερθούν |  |  |
| 22.8 | Βάρος | Να αναφερθεί |  |  |
| 22.9 | Χρώμα | Να αναφερθεί |  |  |
| 22.10 | Δυνατότητα VESA Mount (75mm ή 100mm) | Ναι |  |  |
| 22.11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C to 40°C (Σε λειτουργία) -20°C to 60°C (Σε αναμονή) |  |  |
| 22.12 | Υγρασία | 20%-80% (Σε λειτουργία) 10%-90% (Σε αναμονή) |  |  |
| 22.13 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |

| 23. Οθόνη μεγάλων διαστάσεων με βάση (wall mount) |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 23.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| 23.2 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 23.3 | Τύπος οθόνης | LED |  |  |
| 23.4 | Μέγεθος οθόνης | 46 ιντσών |  |  |
| 23.5 | Διαστάσεις | Να αναφερθούν |  |  |
| 23.6 | Ανάλυση | 1920 x 1080 |  |  |
| 23.7 | Ευκρίνεια | Full HD |  |  |
| 23.8 | Τηλεχειριστήριο | Ναι |  |  |
| 23.9 | Ηχεία | Ναι |  |  |
| 23.10 | Είσοδοι | HDMI Component RGB Scart Composite VGA (D-sub 15 pin) Audio RCA |  |  |
| 23.11 | Βάρος | Να αναφερθεί |  |  |
| 23.12 | Βάση (VESA) | 400 x 400 |  |  |
| 23.13 | Βάση – Μέγιστο βάρος | >= 60kg |  |  |
| 23.14 | Βάση δυνατότητα κλίσης | Κάθετη, οριζόντια, πανοραμική |  |  |

| 24. Διαδραστική ηχητική επιφάνεια με αισθητήρες αφής |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 24.1 | Αριθμός μονάδων | 6 |  |  |
| 24.2 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 24.3 | Διαστάσεις | Να αναφερθεί |  |  |
| 24.4 | Αισθητήρες αφής | Ναι |  |  |
| 24.5 | Δυνατότητα αυξομείωσης ήχου | Ναι |  |  |
| 24.6 | Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων mp3 | Ναι |  |  |
| 24.7 | Συγκεκριμένη δέσμη ήχου (να μην διαχέεται ο ήχος στο χώρο) | Ναι |  |  |
| 24.8 | Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |  |  |

| 25. Ηχεία ειδικών προδιαγραφών για εκθεσιακούς χώρους |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 25.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| 25.2 | Τύπος ηχείου | Ενεργό ηχείο ειδικής κατασκευής για συγκεκριμένη δέσμη ήχου |  |  |
| 25.3 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| 25.4 | Διαστάσεις | Να αναφερθούν |  |  |
| 25.5 | Διαμόρφωση | Wideband AM |  |  |
| 25.6 | SPL (Sound Pressure level) | 75db +- 5db |  |  |
| 25.7 | Βάρος | Να αναφερθεί |  |  |
| 25.8 | Αντανάκλαση ήχου | Ναι |  |  |

| 26.Φωτεινή οθόνη led γραπτών μηνυμάτων |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 26.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 26.2 | Τύπος | Εξωτερικού χώρου |  |  |
| 26.3 | Τεχνολογία | LED |  |  |
| 26.4 | Χρώμα LED | Να αναφερθεί |  |  |
| 26.5 | Γραμμές | 1 |  |  |
| 26.6 | Διαστάσεις | από 120x20 έως 160x60 εκ |  |  |
| 26.7 | Χαρακτήρες ανά γραμμή | από >=8 |  |  |
| 26.8 | Λογισμικό για την επεξεργασία των μηνυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 26.9 | Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου εμφάνισης και ταχύτητας μηνυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 26.10 | Γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά | ΝΑΙ |  |  |
| 26.11 | Ενσωματωμένη μπαταρία διατήρησης των μηνυμάτων και του ρολογιού εκτός λειτουργίας της πινακίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 26.12 | Τύποι επικοινωνίας | RS232, RS485, USB |  |  |
| 26.13 | Στεγανότητα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (IP 45) | NAI |  |  |

ΠΑ 3.9: Προμήθεια και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ξενάγησης για τους επισκέπτες του ΙΜΚ

| 27. Συσκευή αυτόματης ακουστικής ξενάγησης |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 27.1 | Ποσότητα (τεμ.): 35 | Ναι |  |  |
| 27.2 | Προκειμένου οι φορητές συσκευές που θα χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του Μουσείου να παρέχουν ικανοποιητικά τις υπηρεσίες τους, θα πρέπει να ακολουθούν τις περιγραφόμενες πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση προσφοράς συστήματος διαφορετικής τεχνολογίας ή αρχιτεκτονικής θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αντιστοιχία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τον προδιαγραφόμενο. Κάλυψη 50.000 επισκεπτών ετησίως. | Ναι |  |  |
| 27.3 | Φορητές συσκευές προσωπικής πληροφόρησης επισκεπτών εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα χρήσης έως και δύο εξωτερικών κοινών ακουστικών κεφαλής με απλή σύνδεση mini jack 3,5mm (χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετατροπέα/addaptor τύπου splitter). Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν οθόνη βοηθητικών ενδείξεων, ρυθμιστικό έντασης φωνής και πλήκτρο παύσης (pause). | Ναι |  |  |
| 27.4 | Οι φορητές συσκευές προσωπικής πληροφόρησης επισκεπτών πρέπει να έχουν προεγκατεστημένη μνήμη 1GB και να έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν στην μνήμη τους πρόγραμμα σχολιασμού τουλάχιστον 10 ωρών, 120 λεπτά ανά γλώσσα ομιλίας του προγράμματος σχολιασμού, για τουλάχιστον πέντε γλώσσες. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης - αναβάθμισης της μνήμης τους. | Ναι |  |  |
| 27.5 | Δυνατότητα χειρισμού από άτομα με προβλήματα όρασης καθώς και δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών συμβατών με ακουστικά βαρηκοϊας (τύπου induction loop). | Ναι |  |  |
| 27.6 | Δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα δύο ατόμων με χρήση ακουστικών. | Ναι |  |  |
| 27.7 | Επάρκεια φόρτισης για τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης 2 ωρών. | Ναι |  |  |
| 27.8 | Δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του ήχου. | Ναι |  |  |
| 27.9 | Να παρέχουν τον επισκέπτη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαφόρων γλωσσών που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη των συσκευών καθώς και την δυνατότητα της επιλογής του αριθμού του σημείου ενδιαφέροντος από το πληκτρολόγιο της συσκευής (αριθμός σημείου ενδιαφέροντος ίδιος σε κάθε γλώσσα σχολιασμού). Κατά την παράδοση της συσκευής στον επισκέπτη από τον υπεύθυνο του Μουσείου η συσκευή πρέπει να κλειδώνει στη γλώσσα, το επιθυμητό πρόγραμμα ξενάγησης και στις ρυθμίσεις που επιθυμεί ο επισκέπτης. Έτσι θα αποφεύγονται συχνές δυσλειτουργίες χειρισμού και σύγχυση του επισκέπτη από λάθος χειρισμούς. | Ναι |  |  |
| 27.10 | Η παραγωγή και εγγγραφή του προγράμματος σχολιασμού στις φορητές συσκευές θα πρέπει να μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις του Μουσείου. | Ναι |  |  |
| 27.11 | Ο ήχος των συσκευών να είναι αρίστης ποιότητας (επιπέδου CD), για διάρκεια δέκα (10) ωρών. | Ναι |  |  |
| 27.12 | Οι συσκευές να έχουν μπαταρίες κατά προτίμηση τύπου ΝiMH, ένδειξη επιπέδου φόρτισης στην οθόνη και αυτονομία συνεχούς λειτουργίας 8 ωρών. | Ναι |  |  |
| 27.13 | Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν αριθμητικό φωτιζόμενο πληκτρολόγιο τύπου κινητού τηλεφώνου με τουλάχιστον 14 πλήκτρα. Τουλάχιστον 2 από αυτά θα πρέπει να μπορούν να προγραμματιστούν από το Μουσείο ώστε να εξειδικεύουν το πρόγραμμα της ξενάγησης σε διαφορετικά επίπεδα εμβάνθυνσης. Επιπλέον, οι συσκευές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με προβλήματα όρασης. | Ναι |  |  |
| 27.14 | Οι συσκευές να είναι μικρού βάρους με δυνατότητα να κρεμαστούν με ειδικό λουράκι στο λαιμό ή το χέρι του επισκέπτη. Να φέρουν ενσωματωμένο ηχείο και δυνατότητα να συνδεθούν με εξωτερικά ακουστικά (mono ή stereo). Το υλικό περίβλημά τους πρέπει να είναι ανθεκτικό σε πεσίματα και χτυπήματα. Οι συσκευές θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε συνθήκες υψηλής υγρασίας της ατμόσφαιρας. | Ναι |  |  |
| 27.15 | Οι συσκευές θα πρέπει να έχουν οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου θα εμφανίζεται το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σε μόνιμη βάση. Επιπλέον θα υποστηρίζει την εμφάνιση γραπτών μηνημάτων και χαρακτήρων σε όλες τις γλώσσες. Ανάλογα με την γλώσσα επιλογής του επισκέπτη θα εμφανίζονται και τα αντίστοιχα μυνήματα στην γλώσσα της επιλογής του, αυτόματα. | Ναι |  |  |
| 27.16 | Το 10% τουλάχιστον των φορητών συσκευών προσωπικής πληροφόρησης των επισκεπτών θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα με δυνατότητα ειδοποίησης της Υποδοχής (reception) του Μουσείου για κλήσεις ανάγκης για βοήθεια. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται για τα άτομα με προβλήματα όρασης σε περίπτωση που χρειασθούν οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη. Ο φύλακας του Μουσείου, που βρίσκεται στην Υποδοχή, θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει μέσα από οθόνη LCD, που βρίσκεται εγκατεστημένη στο γραφείο του στη reception του Μουσείου, ποιός από τους επισκέπτες με προβλήματα όρασης καλεί για υποστήριξη/βοήθεια. | Ναι |  |  |
| 27.17 | Δυνατότητα ταυτόχρονης ή εναλλακτικής λειτουργίας ενσωματωμένου ηχείου συσκευής και ακουστικών κεφαλής κατ' επιλογήν του Μουσείου. | Ναι |  |  |
| 27.18 | Οι φορητές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν δέκτη υπέρυθρων ακτίνων (IR, Pulse Length Modulation) για τον τηλεχειρισμό των συσκευών από αντίστοιχους πομπούς. Με το σύστημα αυτό μελλοντικά το Μουσείο θα μπορεί να εφαρμόσει αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος ξενάγησης (auto triggering). | Ναι |  |  |

| 28. Φορτιστής για συσκευές αυτόματης ακουστικής ξενάγησης |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 28.1 | Ποσότητα (τεμ.): 2 (10 θέσεων) | Ναι |  |  |
| 28.2 | Το κεντρικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την φόρτισης μπαταριών και τη δυνατότητα εγγραφής προγράμματος σχολιασμού για 10 φορητές συσκευές, ενώ παράλληλα, να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο του Μουσείου υπάρχει παροχή ρεύματος 220Volt. | Ναι |  |  |
| 28.3 | Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει στη μνήμη του ψηφιοποιημένο πρόγραμμα σχολιασμού σε τουλάχιστον 5 διαφορετικές γλώσσες. Η μνήμη του θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει 300 λεπτά της ώρας προγράμματος σχολιασμού συνολικά, δηλαδή 60 λεπτά ανά γλώσσα προγράμματος σχολιασμού. Η ύπαρξη μνήμης για την υποστήριξη περισσότερων γλωσσών είναι επιθυμητή. | Ναι |  |  |
| 28.4 | Η εγγραφή του εκάστοτε προγράμματος σχολιασμού στις φορητές συσκευές θα πρέπει να μπορεί να γίνεται σε εγκαταστάσεις του Μουσείου, παρέχοντας την δυνατότητα να αποθηκεύονται (με την τεχνική auto-triggering) στις συσκευές μικρής διάρκειας ενημερωτικά ψηφιοποιημένα μήνυματα (παραγωγής του Μουσείου). | Ναι |  |  |
| 28.5 | Οι φορτιστές πρέπει να συνδέονται μέσω serial ή USB port με Η/Υ. | Ναι |  |  |
| 28.6 | Οι φορτιστές πρέπει να συνοδεύονται από εφαρμογή λογισμικού μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείρισή τους. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες: • Διαχείριση του περιεχομένου των συσκευών (αλλαγή, αντικατάσταση, ενημέρωση κλπ.) • Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας των συσκευών • Τήρηση αρχείου συσκευών οι οποίες έχουν συνδεθεί με τον εκάστοτε φορτιστή (βάσει σειριακού αριθμού) • Αποθήκευση στοιχείων χρήσης για κάθε συσκευή (χρήση γλώσσας, διάρκεια χρήσης, ημερολογιακά στοιχεία κλπ.), και • Εξαγωγή των στοιχεία αυτών σε μορφή Microsoft Excel ή Tab-delimited text, για στατιστική ανάλυση. | Ναι |  |  |
| 28.7 | Οι φορτιστές πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για την προστασία των φορτιζόμενων συσκευών σε περιπτώσεις υπερθέρμανσής τους. | Ναι |  |  |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑ 3.2: Αναβάθμιση δυναμικής ιστοσελίδας (δυναμική διαχείριση)

| 29. Εφαρμογή Δικτυακής Πύλης |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 29.1 | Ανεξαρτησία από το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων | NAI |  |  |
| 29.2 | Ανεξαρτησία από Λειτουργικό Σύστημα (υποστήριξη τουλάχιστον Linux, Mac, Windows) | NAI |  |  |
| 29.3 | Κεντρική ταυτοποίηση χρηστών (Single Sign On) | NAI |  |  |
| 29.4 | Προσωρινή αποθήκευση περιεχομένου (Caching) | NAI |  |  |
| 29.5 | Αυτόματη εγκατάσταση νέων λειτουργιών χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας του συστήματος | NAI |  |  |
| 29.6 | Πλήρως λειτουργική διαχείριση χρηστών με ομάδες και ρόλους | NAI |  |  |
| 29.7 | Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης για χρήστες σε επίπεδο σελίδων, ομάδων σελίδων και εφαρμογών | NAI |  |  |
| 29.8 | Πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου | NAI |  |  |
| 29.9 | Δυνατότητα αποθήκευσης περιεχομένου σε βάση δεδομένων ή στο file system | NAI |  |  |
| 29.10 | Έλεγχο εκδόσεων (versioning) | NAI |  |  |
| 29.11 | Δυνατότητες διαχείρισης αρχείων και καταλόγων (δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) | NAI |  |  |
| 29.12 | Eνσωματωμένο WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML Editor | NAI |  |  |
| 29.13 | Δυνατότητα ενσωμάτωσης εφαρμογών (μέσω portlets) | NAI |  |  |
| 29.14 | Δυνατότητα ενσωμάτωσης άλλων web sites ή μέρος αυτών είτε ως portlet είτε μέσω internal frames | NAI |  |  |
| 29.15 | Δυνατότητα εγγραφής και αποστολής newsletter | ΝΑΙ |  |  |
| 29.16 | Ηλεκτρονικό κατάστημα (με πολυγλωσσία) | ΝΑΙ |  |  |
| 29.17 | Προβολή περιεχομένου σε πολλαπλές γλώσσες (πολυγλωσσία) | ΝΑΙ |  |  |
| 29.18 | Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και υποστήριξη για όλα τα καθιερωμένα πρότυπα | NAI |  |  |
| 29.19 | Δυνατότητα ενσωμάτωσης Web2.0 εφαρμογών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook applications) | NAI |  |  |
| 29.20 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού διάρκειας 4 ωρών (για το σύστημα διαχείρισης) | NAI |  |  |

ΠΑ 3.3: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων προσαρμοσμένης στα δεδομένα του ΙΜΚ

| 30. Βάση Δεδομένων για το ΙΜΚ |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 30.1 | Τεκμηρίωση Υλικού |  |  |  |
| 30.1.1 | Καταγραφή υλικού σε καταλόγους – καταλογογράφηση | Ναι |  |  |
| 30.1.2 | Ταξινόμηση υλικού | Ναι |  |  |
| 30.1.3 | Τεκμηρίωση από πήγες | Ναι |  |  |
| 30.1.4 | Δημιουργία μεταδεδομένων | Ναι |  |  |
| 30.1.5 | Δημιουργία τεκμηριωτικών κειμένων | Ναι |  |  |
| 30.1.6 | Χρήση διεθνών στάνταρ τεκμηρίωσης | Να αναφερθούν |  |  |
| 30.2 | Ψηφιακή Επεξεργασία Υλικού |  |  |  |
| 30.2.1 | Υποστηριζόμενοι Τύποι Αρχείων Πολυμέσων | jpeg, tiff, wav, mp3, |  |  |
| 30.2.2 | Μετατροπή αρχείων σε μέγεθος και μορφή για χρήση σε WEB | NAI |  |  |
| 30.2.3 | Μετατροπή αρχείων σε μέγεθος και μορφή για προεπισκόπηση (εικόνες, βίντεο) | NAI |  |  |
| 30.3 | Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων |  |  |  |
| 30.3.1 | Ανεξαρτησία από πλατφόρμα | NAI |  |  |
| 30.3.2 | Διαχωρισμός μηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή | NAI |  |  |
| 30.3.3 | Query Caching | NAI |  |  |
| 30.3.4 | Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) | NAI |  |  |
| 30.3.5 | Ευέλικτο σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων | NAI |  |  |
| 30.3.6 | Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες | NAI |  |  |
| 30.3.7 | Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων | NAI |  |  |
| 30.3.8 | Υποστήριξη Υποερωτημάτων | NAI |  |  |
| 30.3.9 | Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση | NAI |  |  |
| 30.3.10 | Τεχνολογία ανοικτού κώδικα | NAI |  |  |
| 30.3.11 | Δυνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, Client/Server, 3-tier ή άλλο | NAI |  |  |
| 30.4 | Ανάπτυξη CMS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ |  |  |  |
| 30.4.1 | Ανεξαρτησία από πλατφόρμα | NAI |  |  |
| 30.4.2 | Δυνατότητα αποθήκευσης περιεχομένου σε βάση δεδομένων ή στο file system | NAI |  |  |
| 30.4.3 | Έλεγχο εκδόσεων (versioning) | NAI |  |  |
| 30.4.4 | Δυνατότητες διαχείρισης αρχείων και καταλόγων (δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) | NAI |  |  |
| 30.4.5 | Ενσωματωμένο φυλλομετρητή αρχείων και καταλόγων | NAI |  |  |
| 30.4.6 | Ενσωματωμένο WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML Editor | NAI |  |  |
| 30.4.7 | Δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας | ΝΑΙ |  |  |
| 30.4.8 | Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση | NAI |  |  |
| 30.4.9 | Τεχνολογία ανοικτού κώδικα | NAI |  |  |
| 30.5 | Ασφάλεια |  |  |  |
| 30.5.1 | Χρήση μεταδεδομένων για την περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 30.6 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| 30.6.1 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης | NAI |  |  |
| 30.6.2 | Τεκμηρίωση των συστημάτων/εφαρμογών (χρήση + διαχείριση) | NAI |  |  |
| 30.6.3 | Δοκιμαστικές εκδόσεις συστημάτων (παροχή και διαδικασίες ελέγχου) | NAI |  |  |
| 30.7 | Συντήρηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| 30.7.1 | Υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης λογισμικού | 12 μήνες |  |  |
| 30.8 | Μεθοδολογία Υλοποίησης |  |  |  |
| 30.8.1 | Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| 30.8.2 | Σαφή αναφορά στον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων | ΝΑΙ |  |  |
| 30.9 | Ομάδα έργου |  |  |  |
| 30.9.1 | Αναλυτική περιγραφή των ρόλων των στελεχών της ομάδας έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 30.9.2 | Αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών της ομάδας έργου | ΝΑΙ |  |  |

Γενικές προδιαγραφές για τις διαδραστικές εφαρμογές των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου

| 31. Εφαρμογές οθονών αφής |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 31.1 | Εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης | NAI |  |  |
| 31.2 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 31.3 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 31.4 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 31.5 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 31.6 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα …) | NAI |  |  |

ΠΑ 3.4: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής Νομισματικής έκθεσης

| 32. Εφαρμογή Νομισματικής Έκθεσης |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 32.1 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 32.2 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 32.3 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 32.4 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 32.5 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα …) | NAI |  |  |
| 32.6 | Απομακρυσμένη διαχείριση της εφαρμογής. Οι υπολογιστές είναι σε κλειστό χώρο και η διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται remotely | NAI |  |  |
| 32.7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης (των χειριστηρίων) |  |  |  |
| 32.8 | Δημιουργία και επιμέλεια κείμενων | NAI |  |  |
| 32.9 | Μετάφραση σε Ευρωπαϊκή Γλώσσα - από επαγγελματία μεταφραστή | NAI |  |  |

ΠΑ 3.5: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την Αίθ. Α.Γ. Καλοκαιρινού

| 33. Εφαρμογή Αιθ. Α.Γ. Καλοκαιρινού |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 33.1 | Εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης μέσω οθόνης αφής | NAI |  |  |
| 33.2 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 33.3 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 33.4 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 33.5 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 33.6 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα …) | NAI |  |  |
| 33.7 | Δημιουργία και επιμέλεια κείμενων | NAI |  |  |
| 33.8 | Μετάφραση σε Ευρωπαϊκή Γλώσσα - από επαγγελματία μεταφραστή | NAI |  |  |

ΠΑ 3.6: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για Αίθ. Κεραμεικών – Γλυπτοθήκη

| 34. Εφαρμογή Αίθ. Κεραμεικών - Γλυπτοθήκης |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 34.1 | Εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης μέσω οθόνης αφής | NAI |  |  |
| 34.2 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 34.3 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 34.4 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 34.5 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 34.6 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα …) | NAI |  |  |
| 34.7 | Δημιουργία και επιμέλεια κείμενων | NAI |  |  |
| 34.8 | Μετάφραση σε Ευρωπαϊκή Γλώσσα - από επαγγελματία μεταφραστή | NAI |  |  |

ΠΑ 3.7: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για Αίθ. Ν. Καζαντζάκη

| 35. Εφαρμογή Αιθ. Ν. Καζαντζάκη |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 35.1 | Εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης μέσω οθόνης αφής | NAI |  |  |
| 35.2 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 35.3 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 35.4 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 35.5 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 35.6 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα …) | NAI |  |  |
| 35.7 | Μετάφραση σε Ευρωπαϊκή Γλώσσα - από επαγγελματία μεταφραστή | NAI |  |  |
| 35.8 | W3C Web standards and accessibility (Η εφαρμογή τρέχει μέσω browser.) | NAI |  |  |

ΠΑ 3.8: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Οδυσσέα Ελύτη

| 36. Εφαρμογή Οδυσσέα Ελύτη |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 36.1 | Εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης μέσω οθόνης αφής | NAI |  |  |
| 36.2 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 36.3 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 36.4 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 36.5 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 36.6 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα …) | NAI |  |  |
| 36.7 | Δημιουργία και επιμέλεια κείμενων | NAI |  |  |
| 36.8 | Μετάφραση σε Ευρωπαϊκή Γλώσσα - από επαγγελματία μεταφραστή | NAI |  |  |
| 36.9 | Υπηρεσίες εγκατάστασης και ρύθμισης (3 projectors οι 2 συνεργάζονται και προβάλουν ένα κοινό canvas ο άλλος δείχνει live από το λιμάνι) | NAI |  |  |

ΠΑ 3.9: Προμήθεια και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ξενάγησης για τους επισκέπτες του ΙΜΚ

| 37. Εφαρμογή Αυτόματης Ακουστικής Ξενάγησης |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 37.1 | Δημιουργία και επιμέλεια κείμενων | NAI |  |  |
| 37.2 | Γλώσσες μετάφρασης: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά | NAI |  |  |
| 37.3 | Μετάφραση σε Ευρωπαϊκή Γλώσσα - από επαγγελματία μεταφραστή | NAI |  |  |
| 37.4 | Παραγωγή δημιουργικού για Ακουστική Ξενάγηση - Ελληνική Γλώσσα - Αφηγητής “Επαγγελματίας” - Διάρκειας 60 λεπτών | NAI |  |  |
| 37.5 | Παραγωγή δημιουργικού για Ακουστική Ξενάγηση - Ευρωπαϊκή Γλώσσα - Αφηγητής “Επαγγελματίας” - Διάρκειας 60 λεπτών | NAI |  |  |
| 37.6 | Διαχείριση έργου ανάπτυξης συστήματος ακουστικής ξενάγησης για (1) μια γλώσσα, για έργο διάρκειας έως 80 ημέρες | NAI |  |  |
| 37.7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης | NAI |  |  |
| 37.8 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού διάρκειας 4 ωρών | NAI |  |  |

ΠΑ 3.10: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής

| 38. Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Εφαρμογή |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 38.1 | Εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης | NAI |  |  |
| 38.2 | Ευκρίνεια χρωματικού υπόβαθρου | NAI |  |  |
| 38.3 | Πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες, ήχοι) | NAI |  |  |
| 38.4 | Σαφής και εύληπτη δομή | NAI |  |  |
| 38.5 | Σχεδιασμός φιλικός σε ΑΜΕΑ | NAI |  |  |
| 38.6 | Πολυγλωσσία (αγγλικά, γαλλικά) | NAI |  |  |
| 38.7 | W3C Web standards and accessibility (Η εφαρμογή τρέχει μέσω browser.) | NAI |  |  |

ΠΑ 3.11: Υλοποίηση εικονικής ξενάγησης στο ΙΜΚ

| 39. Εφαρμογή Εικονικής Ξενάγησης |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 39.1 | VR πανοράματα 360 μοιρών που θα καλύπτουν τις αίθουσες έκθεσης των αντικειμένων | NAI |  |  |
| 39.2 | Διαδραστική κάτοψη εντοπισμού θέσης του εικονικού επισκέπτη | NAI |  |  |
| 39.3 | Διάδραση με επιλεγμένα αντικείμενα (προβολή εικόνων, κειμένου σε δύο γλώσσες, ακόμα και βίντεο) | NAI |  |  |
| 39.4 | Zoom in / Zoom out | NAI |  |  |
| 39.5 | Πλήρης περιστροφή | NAI |  |  |
| 39.6 | Σήμανση αντικειμένων | NAI |  |  |
| 39.7 | Κείμενα για την εφαρμογή | NAI |  |  |
| 39.8 | Σύνδεση με την δικτυακή πύλη | NAI |  |  |
| 39.9 | Διαδραστικό μενού επιλογών | NAI |  |  |